## Slide 1
Deep Carbon planner
Daten Kompressoren - AirLeader
ONE FONDIUM TEAM
Daten können im CSV-Format exportiert werden
Beschreibung der Parameter
Gesamtvolumen-strom [m³/min]
Master- Analogeingang 2 (nicht belegt)
Netzdruck [bar]
Volumenstrom der ins 7-Bar- A-Netz geht [m³/min]
(Es gibt auch noch ein B- und C-Netz)
Master-Analogeingang 4, (In AirLeader nachschauen, welcher Sensor angeschlossen ist)
8632 Zeilen für den 09.11.23

## Slide 2
Deep Carbon planner
Daten Kompressoren - AirLeader
ONE FONDIUM TEAM
Nummerierung der Kompressoren (1-16)
„K“ Definition unbekannt, jedoch ändert sich dieses Signal in diesem Datensatz bei keinem Kompressor (konstant 1)
„R1“ Definition unbekannt, jedoch ändert sich dieses Signal in diesem Datensatz bei keinem Kompressor (konstant 1, Ausnahme beim verschrotteten Kompressor konstant 0)
Motor läuft unter Last oder Leerlauf
R2 = 1  Last
R2 = 0  Leerlauf
„E“ Definition unbekannt, jedoch bleibt dieses Signal konstant bei jedem Kompressor
(konstant 0, Ausnahme beim verschrotteten Kompressor konstant 1)
Identisch zu R2
L = 1  Last
L = 0  Leerlauf
„Störung“
S = 1  Störung
S = 0  keine Störung
„Motor“
M = 1  Motor läuft
M = 0  Motor steht
„Analogeingang 2“- ist nicht belegt  sendet 0-Signal
„Analogeingang 1“
- bei nicht regelbaren Kompressoren nicht belegt  0
- bei regelbaren Kompressoren wird hier die Leistung in m³/min gemessen (variabel)
„Betriebsbereit“
B = 1  Kompressor betriebsbereit
B = 0  nicht bb
Name des Kompressors

## Slide 3
Deep Carbon planner
Daten Kompressoren - AirLeader
ONE FONDIUM TEAM
In den weiteren Spalten folgen die Daten der restlichen Kompressoren
Kompressor Nr. 2
Kompressor Nr. 3 usw.

## Slide 4
Deep Carbon planner
Daten Kompressoren - AirLeader
ONE FONDIUM TEAM
Liste der Kompressoren
In Excel-Datei als „Verschrottet“ noch angegeben